## Slide 1: سوانح پرتونگاری
حفاظت در برابر اشعه: پرتونگاریِِ صنعتی (ویرایش نخست ـ 1395)
استفاده با ذکر مرجع آزاد است.

## Slide 2: آن‏‏چه می‏آموزید!
سانحه
تعریف
علل وقوع
پیش‏گیری
مقابله
سوانح محتمل

## Slide 3: عناوین
تعریف و دسته‏بندیِ سوانح.
سوانح در پرتونگاری.
عللِ سوانح.
پیش‏گیری.
مقابله.
شش نمونه از سوانح.

## Slide 4: سانحه
سانحه یعنی هر اتفاق غیرعمدی که ریسک پیامدهای ناخواسته‏ی آن از دیدگاهِ حفاظتی قابل چشم‏پوشی‏ نباشد.
  لازم نیست یک اتفاق حتماً آسیبی برساند تا آن را سانحه بنامیم.
نمونه‏هایی از سوانح
  در جراحی: آسیب به اندام‏های سالم؛ حتا اگر به آسیبِ همیشگی یا مرگ نینجامد.
  در جوش‏کاری: جوش‏کاری بدونِ نقاب؛ چه باعث التهاب چشم شود، چه نشود.

## Slide 5: دسته‏بندیِ سوانح
در پیشه‏های پرتوی، سوانح را به دو دسته تقسیم می‏کنیم:
  سوانحِ غیرپرتوی. سوانحی که ممکن است در پیشه‏های غیرپرتوی هم رخ دهند؛ مانند
    سقوط از ارتفاع
    گرما یا سرمازدگی.
  سوانحِ پرتوی. سوانحی که تنها می‏توانند در پیشه‏های پرتوی رخ دهند و ممکن است به پرتوگیری‏های غیرعادی بینجامند.

## Slide 6: مقایسه‏ی پیشه‏های پرتوی
رتبه‏بندیِ پیشه‏های پرتوی از نظر ریسکِ پرتوی
برخی از علل ریسکِ بالای پرتونگاری با دوربین رادیوگرافی
  جابه‏جاییِ مکرر چشمه و دوربین.
  عملیاتِ دستی.
رادیوتراپی پرتونگاریِ گاما
یدتراپی چاه‏پیمایی
چشمه‏های کالیبراسیون
ریسک پرتوی
بالا
متوسط
پایین

## Slide 7: سوانحِ پرتونگاری
سوانح پرتویِ گوناگونی ممکن است در پرتونگاریِ صنعتی رخ دهند؛ ازجمله
  گیرکردنِ چشمه در لوله‏ی هدایت،
  جداشدن و بیرون‏افتادنِ چشمه از لوله‏ی هدایت یا دوربین،
  حضور افراد در ناحیه‏ی ممنوعه،
  سقوطِ دوربین و آسیب‏دیدنِ حفاظ،
  گم‏شدن چشمه، و یا
  دزدیده‏شدنِ دوربین.

## Slide 8: آمار سوانح
بین سال‏های 1371 تا 1391، بیش از 150سانحه‏ی پرتونگاری به دفتر حفاظت در برابر اشعه گزارش شده است.
حدود 250 پرتونگار دزهای بالا دریافت کرده‏اند و در 19 نفر از ایشان آثار قطعی (ازجمله قطع عضو) گزارش شده است.
12 نفر غیرپرتوکار نیز آسیب دیده‏اند.

## Slide 9: عللِ وقوعِ سوانح
در پرتونگاری، سوانح به دلایلِ مختلفی می‏تواند رخ دهد:
  خطاهای انسانی،
  خرابیِ تجهیزات، و
  حوادث غیرمترقبه.

## Slide 10: پرسش
چرا پرتوکاران اشتباه می‏کنند؟

## Slide 11: خطاهای انسانی: نداشتنِ مهارتِ پرتونگاری
پرتونگار ممکن است به‏دلیل نداشتنِ مهارت پرتونگاری سانحه بیافریند. برای نمونه
  پرتونگار نمی‏داند که برای جابه‏جایی دوربین، باید چشمه را به درون آن بازگرداند.
  پرتونگار نمی‏داند که باید دورهای کرنک را بشمارد.
  پرتونگار با قفل‏های دوربین آشنا نیست.
  روش کنترل سلامت دوربین و تجهیزاتِ جانبیِ پرتونگاری را نمی‏داند.

## Slide 12: خطاهای انسانی: نداشتن دانشِ حفاظتی
پرتونگار ممکن است به‏دلیلِ ندانستنِ اصولِ حفاظتِ پرتوی سانحه بیافریند. برای نمونه
  مفهوم مرزبندیِ نواحی و ضرورت آن را نداند.
  دلیلِ استفاده از تجهیزات پایش فردی و پایشِ محیطی را نداند.
  چه‏گونگیِ استفاده از سه عامل حفاظتیِ اصلی (فاصله، زمان، حفاظ) را نداند.
  پرتونگار نمی‏داند که هنگامِ پرتونگاری هیچ‏کس نباید در نزدیکیِ نقطه‏ی پرتودهی باشد.

## Slide 13: خطاهای انسانی: ناآشنایی با تجهیزات حفاظتی
پرتونگار ممکن است به‏دلیلِ عدمِ استفاده یا بد ـ استفاده‏کردن از تجهیزات حفاظتی سانحه بیافریند. برای نمونه
  استفاده از دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگ دز را بلد نباشد.
  استفاده از هشداردهنده را بلد نباشد.
  استفاده از انبرهای چشمه‏گیر و کیسه‏ی ساچمه‏سربی را بلد نباشد.

## Slide 14: خطاهای انسانی: دیگر عوامل
پرتونگار ممکن است به‏دلایل زیر سانحه بیافریند:
  مشکلات روحی و جسمی
    خستگی.
    حواس‏پرتی.
    عدمِ هشیاری.
  مشکلات فرهنگی
    جدی‏نگرفتن توصیه‏های ایمنی.
    بی‏دقتی.
  وجود نقص در دستورالعمل‏های ایمنی.

## Slide 15: روش‏های پیش‏گیری از سوانح
عوامل زیر احتمال وقوع سانحه را کم می‏کند:
  داشتنِ مهارت پرتونگاری،
  به‏کارگیریِ تجهیزاتِ استاندارد،
  داشتنِ اطلاعات لازم درباره‏ی ایمنی در پرتونگاری،
  رعایت دقیق اصول حفاظتی
  تمرکز بر کار،
  نگه‏داریِ درست از تجهیزات، و
  نگهبانیِ درست از تجهیزات.

## Slide 16: نکته‏ی حفاظتی
پرتونگاری کارِ دشوار و پرخطری است. پیش از هر عملیاتِ پرتونگاری، بر کارتان تمرکز کنید و هیچ چیز را سرسری نگیرید!

## Slide 17: اصول کلی در مقابله با سانحه
حتا در صورت رعایت دقیق همه‏ی موارد ایمنی هم ممکن است سانحه رخ دهد. در صورت وقوع سانحه، رعایت موارد زیر آسیب‏ها را به کم‏ترین مقدار ممکن می‏کاهد:
  حفظ خون‏سردی،
  پیش‏بینیِ انواعِ سوانح و داشتن برنامه (دستورالعمل و تجهیزات اضطراری)،
  دسترسیِ آسان و سریع به تجهیزاتِ حفاظتی.
  مهارت در جمع‏کردنِ سوانح (برای این‏کار تمرین لازم است)،

## Slide 18: وظایف پرتونگار
در پرتونگاری، سوانحِ مختلفی ممکن است؛ هرچند، برای مقابله با آن‏ها اصولِ مشترکی هست.
  فاصله‏گرفتن از چشمه و فکر کردن،
  مرزبندیِ مجددِ ناحیه‏ی کنترل‏شده برپایه‏ی شرایطِ سانحه، و
  اطلاع‏دادن به مسئولین کارگاه و مسئولِ فیزیک‏بهداشتِ شرکت.

## Slide 19: نکته‏ی حفاظتی
برای رفعِ سوانح، هیچ‏گاه خودسرانه و برخلافِ دستورالعمل‏ها عمل نکنید!

## Slide 20
نمونه‏هایی از
سوانحِ پرتونگاری

## Slide 21: سانحه‏ی 1: آسیب لوله‏ی هدایت
لوله‏ی هدایت ممکن است در اثرِ خمیدگیِ بیش از اندازه یا ضربه‏خوردن آسیب ببیند.
در این شرایط ممکن است نتوانید چشمه یا هلدر را به‏درون دوربین بازگردانید.

## Slide 22: سانحه‏ی 1: خطاهای انسانی
پرتونگار ناشی یا بی‏توجه ممکن است
  متوجه نشود که نگه‏دارنده به دوربین بازنگشته است.
  فشارِ بیش از حد بر کرنک.
  با دستِ تلاش کند لوله را صاف کند.
  با دست لوله را از دوربین جدا و هلدر را با دست جابه‏جا کند.
در این صورت پرتونگار، به‏خصوص دست‏اش، به شدت پرتو می‏گیرد که ممکن است منجر به قطعِ عضو شود.

## Slide 23: سانحه‏ی 1: نمونه‏ی واقعی
زمان: 13
کارگاه: مخازن نفتِ کروی در جزیره‏ی لاوان.
دوربین: تکاپس دلتا.
چشمه: 87 کوری ایریدیم ـ 192.
علت اولیه‏ی سانحه: سقوط نردبان روی لوله‏ی هدایت و لهیدگیِ لوله.
خطای پرتونگار: در دست گرفتن نگه‏دارنده.

## Slide 24: سانحه‏ی 1: نمونه‏ی واقعی ـ آسیب‏ها
آسیب‏ها
  دریافتِ حدودِ mSv 20 دز تمام‏بدن.
  بیش از ده بار عمل جراحی.
  قطع کفِ دست راست.
پس از یک ماه
پس از سه ماه
پس از پنج ماه

## Slide 25: نکته‏ی حفاظتی
حتا اگر سوانح به‏درستی جمع شوند، بازهم احتمال پرتوگیریِ افرادِ درگیر در مهار سانحه و دیگران بسیار زیاد است؛ پس به‏تر است نگذاریم سانحه هیچ‏گاه اتفاق بیفتد.
پیش‏گیری به‏تر از درمان است!

## Slide 26: سانحه‏ی 1: پیش‏گیری
محل پرتونگاری را پیش از شروع به‏کار بررسی کنید و اگر لازم است چیزهایی را جابه‏جا کنید.
مسیر عبور لوله‏ی هدایت را با دقت انتخاب کنید.
لوله‏ی هدایت را از نظر سلامتی پیش از عملیات بررسی کنید.

## Slide 27: سانحه‏ی 2: جداشدن سرفنر از نگه‏دارنده
ممکن است سر فنر و نگه‏دارنده‏ی چشمه در اثر استهلاک یا استانداردنبودن درست چفت نشوند و حین حرکت در لوله‏ی هدایت ازهم جدا شوند.
در این شرایط با چرخانیدن کرانک، فنر به دوربین بازمی‏گردد اما چشمه و هلدر درونِ لوله‏ی هدایت به‏جا می‏مانند.

## Slide 28: سانحه‏ی 2: نمونه‏ی واقعی
زمان: سالِ 1381
کارگاه: یک ایستگاهِ گازرسانی در جنوب ایران.
دوربین: گامامت.
چشمه: 10 کوری ایریدیم ـ 192.
علت اولیه‏ی سانحه: جداشدن سرفنر از نگه‏دارنده به‏دلایل نامعلوم.
خطای پرتونگار: نشناختن شکل ظاهری نگه‏دارنده (تسبیحی)؛ لمس نگه‏دارنده‏؛ و گذاشتنِ نگه‏دارنده در جیب.

## Slide 29: سانحه‏ی 2: آسیب‏ها
آسیب‏ها: دریافتِ حدودِ Gy 5 دز در ناحیه‏ی ران.

## Slide 30: سانحه‏ی 2: پیش‏گیری
تجهیزات پرتونگاری باید را باید به‏صورت روزانه و دوره‏ی بازرسی کنید و از سلامت آن‏ها مطمئن شوید.
  در مورد این نقص استفاده از گیج‏های مخصوص (go-no go) لازم است.

## Slide 31: سانحه‏ی 3: رهاشدنِ نگه‏دارنده‏
نگه‏دارنده ممکن است هنگام جابه‏جاییِ دوربین، به‏دلیلِ خرابیِ قفل، از دوربین بیرون بیفتد.
در این شرایط، اگر مجهز به دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگِ دز نباشید، ممکن است متوجه بیرون‏افتادنِ نگه‏دارنده نشوید.

## Slide 32: سانحه‏ی 3: نمونه‏ی واقعی
زمان: سالِ 1375
کارگاه: یک نیروگاهِ فسیلی در شمالِ ایران.
دوربین: گامامت.
چشمه: 5 کوری ایریدیم ـ 192.
علت اولیه‏ی سانحه: خرابیِ قفلِ خودکارِ دوربین.
خطای پرتونگار: قفل‏نکردنِ دوربین، حمل نادرست، و نداشتنِ دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگِ دز.

## Slide 33: سانحه‏ی 3: نمونه‏ی واقعی ـ آسیب‏ها
آسیب‏ها
  دریافتِ Gy 3/5 دز در ناحیه‏ی سینه‏ی کارگری که نگه‏دارنده را بی‏خبر در جیب خود می‏گذارد.
  پیامدهای زودرس (پس از دو ساعت): سرگیجه و تهوع.
  سوختگیِ شدیدِ سینه.
  به احتمالِ زیاد افراد دیگری نیز پرتوگیری‏هایی داشته‏اند.
پرتوگیری در ناحیه‏ی سینه و آرنج

## Slide 34: سانحه‏ی 3: پیش‏گیری
تجهیزات پرتونگاری باید را باید به‏صورت روزانه و دوره‏ی بازرسی کنید و از سلامت آن‏ها مطمئن شوید.
دوربین را پیش از هرگونه جابه‏جایی حتا کوچک قفل کنید.

## Slide 35: سانحه‏ی 4: جداشدن چشمه از نگه‏دارنده
ممکن است نگهدارنده در اثرِ استهلاک از کپسولِ چشمه جدا شود و چشمه هم‏راه با هلدر به‏درون دوربین بازنگردد.
در این شرایط، اگر تنها به دیدنِ انتهای هلدر درون دوربین کفایت کنید، متوجه به‏جاماندن چشمه در لوله‏ی هدایت نمی‏شوید.

## Slide 36: سانحه‏ی 4: نمونه‏ی واقعی
زمان: سالِ 1380
کارگاه: درون کانالی در جنوبِ ایران.
دوربین: گاماولت.
چشمه: 40 کوری ایریدیم ـ 192.
علت اولیه‏ی سانحه: شکسته‏شدنِ نگه‏دارنده.
خطای پرتونگار: استفاده‏نکردن از دستگاه اندازه‏گیریِ آهنگِ دز و اتکا تنها به هشداردهنده.

## Slide 37: سانحه‏ی 4: نمونه‏ی واقعی ـ آسیب‏ها
آسیب‏ها: دریافتِ mSv 150 دز تمام‏بدن توسط یکی از پرتونگاران.

## Slide 38: سانحه‏ی 4: پیش‏گیری
تجهیزات پرتونگاری باید را باید به‏صورت روزانه و دوره‏ی بازرسی کنید و از سلامت آن‏ها مطمئن شوید.
پیش از دست‏زدن به لوله‏ی هدایت، حتماً با دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگِ دز از بازگشتِ چشمه به دوربین مطمئن شوید.

## Slide 39: سانحه‏ی 5: ناهماهنگیِ پرتوکاران
ممکن است در اثر ناهماهنگیِ افراد تیمِ پرتونگاری، یا استفاده از افراد آموزش‏ندیده سانحه ایجاد شود.
هنگام پرتونگاری، اگر به موقعیّتی که هریک از پرتوکاران هنگام خروج چشمه از دوربین دارند توجه نکنید، ممکن است به خود یا دیگران آسیب برسانید.

## Slide 40: نکته‏ی حفاظتی
همیشه ناحیه‏ی کنترل‏شده را تحت‏نظر داشته باشید!

## Slide 41: سانحه‏ی 5: نمونه‏ی واقعی
زمان: سالِ 1381
کارگاه: پستِ فشارِ گاز در جنوبِ ‏غربیِ ایران.
دوربین: تکاپس.
چشمه: 70 کوری ایریدیم ـ 192.
علت اولیه‏ی سانحه: استفاده از افراد آموزش‏ندیده و غیرپرتونگار در تیمِ پرتونگاری.
خطای پرتونگار: هم‏کاری با افراد آموزش‏ندیده و استفاده‏نکردن از هشداردهنده و دستگاه اندازه‏گیریِ آهنگِ دز.

## Slide 42: سانحه‏ی 5: نمونه‏ی واقعی ـ آسیب‏ها
آسیب‏ها:
  عقیمیِ موقت یکی از پرتونگاران،
  پرتوگیریِ حادِ کف و انگشتان دست راست.
  به‏دلیل گزارش‏نکردنِ به‏موقعِ سانحه و عدم استفاده از دزسنج‏های فردی، دز دریافتیِ پرتونگار مشخص نیست.

## Slide 43: نکته‏ی حفاظتی
استفاده از افراد آموزش‏ندیده در پرتونگاری می‏تواند به پرتوگیریِ پرتونگاران مجرب بینجامد!

## Slide 44: سانحه‏ی 5: پیش‏گیری
هم‏کاری‏نکردن با افراد غیرپرتونگار و آموزش‏ندیده.

## Slide 45: نکته‏ی حفاظتی
در صورتی که از افراد آموزش‏ندیده در تیمِ پرتونگاری استفاده می‏شود، به بازرسان دفتر حفاظت در برابر اشعه اطلاع دهید!

## Slide 46: سانحه‏ی 6: دزدیده‏شدنِ دوربین
دوربین، در صورت ضعف نگهبانی یا هنگامِ جابه‏جایی‏ها، ممکن است دزدیده شود.
در این شرایط، به‏احتمالِ زیاد دوربین در دست افراد نابلد قرار می‏گیرد و سلامت افراد جامعه به خطر می‏افتد.

## Slide 47: سانحه‏ی 6: نمونه‏ی واقعی
زمان: ؟
نوعِ سانحه: تصادف خودرو حامل دوربین و برداشته‏شدن دوربین توسط یکی از افراد حاضر در صحنه.
محلِ سانحه: بزرگ‏راهِ تهران ـ کرج
دوربین: گامامت.
چشمه: 20 کوری ایریدیم ـ 192.
علت اولیه‏ی سانحه: تصادف خودرو حامل دوربین.
خطای پرتونگار: بارگیریِ نامناسب دوربین.

## Slide 48: سانحه‏ی 6: نمونه‏ی واقعی ـ آسیب‏ها
آسیب‏ها:
  به‏علت بازنشدن دوربین، هیچ آسیب قطعی‏ای به واحد قانونی گزارش نشده است.
  به‏علت استقرار دوربین در یک محل مسکونی ممکن است افرادی پرتوگیری‏ کرده باشند.

## Slide 49: نکته‏ی حفاظتی
هیچ‏گاه کلید قفل دوربین را روی دوربین به‏جا نگذارید!

## Slide 50: سانحه‏ی 6: پیش‏گیری
دوربین را به‏مانند کالایی با ارزش و طبق مقررات نگهبانی کنید!
دوربین را طبق مقررات حمل کنید!
در جعبه‏ی دوربین اطلاعاتی درباره‏ی خطرناکیِ آن و شماره تلفنی برای تماس با شرکت‏تان بگذارید.

## Slide 51: جمع‏بندی
در پرتونگاری، علاوه بر سوانح کاری عمومی، سوانح پرتونگاری هم می‏تواند رخ دهد.
پرتونگاری از دیگر مشاغل پرتوی ریسک بالاتری دارد.
دست‏کم شش نوع سانحه‏ی شناخته‏شده برای پرتونگاری متصور است، که باید روش‏های پیش‏گیری و مقابله با آن‏ها را به‏درستی بدانیم.
پیش‏گیری از سوانح پرتوی به‏مراتب از مقابله با آن آسان‏تر است.

## Slide 52: پرسش؟