## Slide 1: تجهیزات جانبی در پرتونگاریِ صنعتی
حفاظت در برابر اشعه: پرتونگاریِِ صنعتی (ویرایش نخست ـ 1395)
50 اسلاید
استفاده با ذکر مرجع آزاد است.

## Slide 2: آن‏‏چه می‏آموزید!
تجهیزات جانبی
آیا تنها دوربین کافی‏ست؟
چه چیزهای دیگری لازم است؟
کار این تجهیزات چی‏ست؟
آیا جنبه‏ی حفاظتی هم دارند؟
50

## Slide 3: عناوین
تجهیزات جانبیِ دوربینِ پرتونگاری
لوله‏ی هدایت
دستگاهِ کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
تجهیزات مربوط به مرزبندی
تجهیزات زمان سانحه
مجموعه‏ی فیلم پرتونگاری
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
50

## Slide 4: چند پرسش
آیا می‏توانم دوربین را مستقیماً روی محل تصویربرداری بگذارم؟
چه‏گونه چشمه را از دوربین خارج و به محل تصویربرداری منتقل کنم؟
مگر چشمه‏ای که بیرون از دوربین باشد خطرناک نیست؟ پس چه‏کار کنم؟
چه‏طور هم کار کنم هم از چشمه فاصله بگیرم؟
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: به پرسش‏های مطرح شده در این اسلاید به تدریج در اسلایدهای بعدی پاسخ داده می‏شود.

## Slide 5: دوربین و محل آزمون
دوربین‏هایی هستند که هنگامِ تصویربرداری مستقیماً در محل آزمون قرار می‏گیرند.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 6: خروجِ چشمه‏ از دوربین
برای تصویربرداری، معمولاً چشمه باید برای مدتی از دوربین خارج شود و پس از آن به دوربین بازگردد.
  این مدت به عوامل متعددی (قدرت چشمه، نوعِ فیلم، ضخامت و جنسِ قطعه، و ...) بستگی دارد و ثابت نیست.
جابه‏جاییِ ایمن چشمه به داخل و خارج دوربین نیازمند
  لوله‏ی هدایت، و
  دستگاهِ کنترل از راه دور
  است.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 7: نکته‏ی حفاظتی
مدتِ پرتودهی را با زمان‏سنج کنترل کنید تا مجبور نشوید تصویربرداری را تکرار کنید!
50

## Slide 8: دوربین و تجهیزات جانبی‏اش
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 9: دوربین و تجهیزات جانبی‏اش (ادامه)
چشمه درون حفاظ
حفاظ
لوله‏ی هدایت
کرنک
کابل کنترل
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 10: لوله‏ی هدایت
لوله‏ی هدایت وسیله‏ای است برای انتقالِ ایمنِ چشمه از داخل دوربین تا محل آزمون و برعکس.
لوله‏ی هدایت ممکن است منعطف یا نامنعطف باشد.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 11: لوله‏ی هدایت: اجزا
رابط (کوپلینگ)
شیلنگ (لوله)
نوک پرتودهی
درپوش
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 12: نکته‏ی حفاظتی
دقت کنید خاک و سنگ‏ریزه واردِ لوله‏ی هدایت نشود!
50

## Slide 13: لوله‏ی هدایت: ویژگی‏ها
شیلنگ (لوله)
  توخالی و درونِ صیقلی تا نگه‏دارنده‏ی چشمه به‏راحتی در آن بلغزد
  مستحکم در برابر شکست و ترک (لوله‏ی فولادی با روکش)
  مقاوم در برابر سرما و گرما (بسته به شرایط کار)
  درازاهای گوناگون
  شفاف برای پرتوهای گاما
نوک پرتودهی
  نازک و محکم
  مجهز به وسایلی برای تثبیت موقعیت (مثلاً آهن‏ربا)
رابط
  هرنوع دوربین رابط خاص خود را دارد.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 14: لوله‏ی هدایت: روشِ اتصال به دوربین
ضامن ایمنی
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 15: نکته‏ی حفاظتی
تا از بازگشت چشمه به داخل دوربین مطمئن نشده‏اید،
به لوله‏ی هدایت دست نزنید!
50

## Slide 16: نکته‏ی حفاظتی
پیش از جابه‏جاکردنِ دوربین، حتی در مسافت‏های کوتاه، لوله‏ی هدایت را از آن جدا کنید!
50

## Slide 17: نکته‏ی حفاظتی
پیش از جابه‏جاکردنِ دوربین، در مسافت‏های طولانی،
پس از جداکردنِ لوله‏ی هدایت از دوربین،
حتماً درپوشِ دوربین را ببندید!
50

## Slide 18: دستگاهِ کنترل از راهِ دور
دستگاهِ کنترل از راه دور وسیله‏ای است که به پرتونگار امکان می‏دهد ضمن حفظ فاصله‏ی ایمن از چشمه به کارِ پرتونگاری بپردازد.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 19: نکته‏ی حفاظتی
پیش از شروعِ پرتونگاری،
ناحیه‏ی ممنوعه را تعیین کنید!
50

## Slide 20: دستگاهِ کنترل از راهِ دور: اجزا
کابلِ کنترل (فنر)
گیربکس
دسته
لوله‏ی رفت
لوله‏ی برگشت
رابط
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 21: دستگاهِ کنترل از راهِ دور: ویژگی‏ها
دستگاه کنترل از راه دور باید متناسب با نوع دوربین انتخاب شود.
درازای لوله‏های کنترل و هدایت باید باهم متناسب باشد.
فنر
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 22: روش اتصال به دوربین
ضامنِ ایمنی
وقتی ضامنِ ایمنی در حالتِ قرمز است، چشمه می‏تواند از دوربین بیرون رانده شود.
کلید
درپوش
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 23: نکته‏ی حفاظتی
به‏یاد داشته باشید!
قرمز = خطر سبز = ایمن
50

## Slide 24: نکته‏ی حفاظتی
پیش از جابه‏جاکردنِ دوربین، حتی در مسافت‏های کوتاه، دستگاه کنترل از راه دور را از آن جدا کنید!
50

## Slide 25: نکته‏ی حفاظتی
پیش از جابه‏جاکردنِ دوربین، در مسافت‏های طولانی؛
پس از جداکردنِ دستگاه کنترل از راه دور از دوربین،
حتماً درپوش دوربین را ببندید!
50

## Slide 26: باریکه‏ساز (کلیماتور)
وقتی چشمه از دوربین خارج می‏شود، در چه جهتی تابش می‏کند؟
چه‏گونه پرتودهی را تنها به‏سوی محل آزمون محدود کنم؟
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 27: باریکه‏ساز: مشخصه‏ها
باریکه‏ساز وسیله‏ای است برای محدودکردنِ تابش خروجیِ چشمه به‏سوی محل آزمون.
باریکه‏ساز باید از جنسی باشد که پرتوِ گاما را به‏شدت تضعیف کند. (تنگستن و سرب)
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 28: باریکه‏ساز: انواع
باریکه‏سازها را برحسب زاویه‏ی پرتوهای خروجیِ آن‏ها دسته‏بندی می‏کنند.
  یک‏جهته
  پانورامیک
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 29: روش اتصال باریکه‏ساز
اثرِ باریکه‏ساز بر تابش خروجی
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 30: تجهیزاتِ مرزبندی
چه‏گونه دیگران را از وجود میدان پرتوهای گاما آگاه کنم؟
آیا مردمی که در اطراف محل کار من هستند از خطر پرتوهای گاما آگاه‏اند؟
چه‏گونه از نزدیک‏شدن مردم جلوگیری کنم؟
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: به پرسش‏های مطرح شده در این اسلاید به تدریج در اسلایدهای بعدی پاسخ داده می‏شود.

## Slide 31: پرتوگیریِ مردم عادی
مردم عادی (غیرپرتوکاران) برای مواجهه با تابش آموزش ندیده‏اند؛ پس
  باید ایشان را از میدان تابش دور نگاه داشت.
ناحیه‏ی ممنوعه
ناحیه‏ی کنترل‏شده
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: این نواحی تنها معرفی می‏شوند. در درس‏های بعدی به این مفاهیم بازخواهیم گشت.

## Slide 32: مرزبندیِ منطقه‏ی عملیاتی
ابزار لازم برای مرزبندی
  طناب مناسب
    هرچه چشمه قوی‏تر باشد، طول طناب باید بیش باشد.
  علائم تصویری
  هشداردهنده‏ها
    نوری
    صوتی.
مانع
مانع
مانع
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: این نواحی تنها معرفی می‏شوند. در درس‏های بعدی به این مفاهیم بازخواهیم گشت.

## Slide 33: علائمِ تصویری
خطر پرتوگیری
ناحیه‏ی ممنوعه
ناحیه‏ی ممنوعه
چشمه
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 34: هشداردهنده‏های صوتی و نوری
با وجودِ مرزبندی و علامت‏گذاری، گاهی لازم می‏شود با بلندگو یا سوت به دیگران هشدار داد.
همیشه باید در نزدیکیِ محل آزمون یک چراغ چشمک‏زن و هشداردهنده‏ی صوتی باشد.
نزدیک نشو!
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 35: تجهیزاتِ سانحه
آیا ممکن است چشمه از لوله‏ی هدایت بیرون بیفتد؟ ... چه‏طور؟
اگر چشمه بیرون افتاد، باید چه‏کار کنم؟ ... چه‏طور آن را بردارم؟
اگر چشمه را برداشتم، آن را کجا بگذارم؟
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: به پرسش‏های مطرح شده در این اسلاید به تدریج در اسلایدهای بعدی پاسخ داده می‏شود.

## Slide 36: رهاشدن یا گیرکردنِ چشمه
گاهی ممکن است چشمه یا نگه‏دارنده
از دوربین یا لوله‏ی هدایت بیرون بیفتد، یا
در لوله‏ی هدایت گیر کند.
در این شرایط به هیچ‏وجه به چشمه دست نزنید!
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 37: کیسه‏ی ساچمه‏سربی
یک روش برای مهار چشمه‏ای که رها شده، یا در لوله‏ی هدایت گیر کرده باشد، قراردادنِ کیسه‏ی ساچمه‏سربی روی آن است.
این کار برای ما زمان می‏خرد.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 38: کیسه‏ی ساچمه‏سربی: روش استفاده
در موقع لزوم، باید کیسه را به سرعت روی منبع تابش قرار دهید و از محل دور شوید.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: توضیح داده شود که کیسه‏ی ساچمه‏سربی پرتوزا نیست؛ حتا پس از برداشتن از روی چشمه

## Slide 39: نکته‏ی حفاظتی
در صورت بروز سانحه، خونسردیِ خود را حفظ کنید!
50

## Slide 40: انبرِ چشمه‏گیر
انبر چشمه‏گیر وسیله‏ای است برای جابه‏جاکردنِ نگه‏دارنده‏ی چشمه یا لوله‏ی هدایت در شرایطِ اضطراری.
مشخصه‏ها
  سبک
  درازای مناسب (تا حدِ امکان بلند، اما نه آن‏قدر که زمان پرتوگیری را افزایش دهد)
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: انبر واقعی باید در کلاس نمایش داده شود

## Slide 41: انبرِ چشمه‏گیر: روش استفاده
گرفتن نگه‏دارنده‏ی چشمه و بازگرداندنِ آن به درون حفاظ.
فاصله بگیرید!
دست‏کم یک متر
چشمه
دزسنج
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: انبر واقعی باید در کلاس نمایش داده شود

## Slide 42: انبرِ چشمه‏گیر: روش استفاده (ادامه)
خارج‏کردنِ نگه‏دارنده‏ی چشمه از لوله‏ی هدایت
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: انبر واقعی باید در کلاس نمایش داده شود

## Slide 43: محفظه‏ی (کانتینر) موقت
در شرایط اضطراری، اگر به هر دلیل نتوان نگه‏دارنده را به دوربین بازگرداند، آن را در ظرفی به‏نام محفظه‏ی موقت قرار می‏دهند.
  محفظه‏ی موقت نیز به‏مانندِ دوربین از موادی ساخته می‏شود که پرتوهای گاما را به‏شدت تضعیف می‏کنند.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 44: فیلمِ پرتونگاری
آیا فیلمی که برای پرتونگاری به‏کار می‏برم از جهت حفاظتی اهمیّت دارد؟
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی
Notes: به پرسش‏های مطرح شده در این اسلاید به تدریج در اسلایدهای بعدی پاسخ داده می‏شود.

## Slide 45: مجموعه‏ی فیلم پرتونگاری
مجموعه‏ی فیلم پرتونگاری پاکتی‏ست حاویِ چند لایه‏ی مختلف که در مرکز آن فیلمی شبیه به فیلم عکاسی پیچیده شده است.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 46: انتخاب فیلم
انتخاب فیلم مناسب برای پرتونگاری به عوامل مختلفی بستگی دارد:
  شکل و اندازه‏ی قطعه‏ی تحتِ آزمون،
  نوعِ پرتو (ایکس یا گاما)
  کیلوولتاژ دستگاه مولد ایکس یا قدرت چشمه‏ی پرتوِ گاما، و
  کیفیّت تصویر مورد نیاز.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 47: فیلم مناسب
از نظر حفاظتی هرچه زمان پرتودهی کوتاه‏تر باشد به‏تر است؛ به‏شرطی که این کاهش زمان به تکرار تصویربرداری نینجامد.
هرچه سرعتِ فیلم بیش‏تر باشد زمان پرتودهی لازم کوتاه‏تر است.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 48: تشدیدکننده
تشدیدکننده صفحه‏ یا صفحاتی است در جلو یا دو طرفِ فیلم که باعث می‏شود از زمان پرتودهی کاسته شود.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 49: جمع‏بندی
هدایت چشمه به نقطه‏ی پرتودهی و برعکس توسط لوله‏ی هدایت و دستگاهِ کنترل از راهِ دور انجام می‏شود.
برای جهت‏دادنِ تابش به‏سمت محل آزمون از باریکه‏ساز استفاده می‏شود.
میدان پرتودهی باید توسط علایم تابش و طناب مرزبندی و محدود شود.
در صورت وقوع سانحه‏ی گیرکردن یا رهاشدن چشمه، باید از کیسه‏ی ساچمه‏سربی، و به‏ویژه انبر استفاده کرد.
نوعِ فیلم پرتونگاری می‏تواند دز زمان پرتوگیری اثر داشته باشد.
50
تجهیزات دوربین
لوله‏ی هدایت
کنترل از راه دور
باریکه‏ساز
فیلم پرتونگاری
تجهیزاتِ مرزبندی
تجهیزات سانحه
جمع‏بندی

## Slide 50
50