## Slide 1: کمیّت‏ها و یکاها در حفاظت پرتوی
حفاظت در برابر اشعه: پرتونگاریِِ صنعتی (ویرایش نخست ـ 1395)
34 اسلاید
استفاده با ذکر مرجع آزاد است.

## Slide 2: آن‏‏چه می‏آموزید!
کمیّت‏ها و یکاها
چرا یکاهای مختلف؟
چه‏گونه؟
چه‏قدر؟
چه یکاهایی؟
34

## Slide 3: عناوین
آسیب‏های تابشی
دز جذبی
آهنگ دزِ جذبی
دزِ معادل
دزِ (معادلِ) مؤثر
دز تجمعی
جمع‏بندی
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 4: آسیب‏های تابش
در درس‏های قبل آموختیم که
  پرتونگاری با پرتوهای نافذ ایکس و گاما انجام می‏شود، و
  ایکس و گاما می‏توانند برای انسان خطرناک باشند (آسیبِ تابشی).
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 5: آسیبِ تابشی (ادامه)
چه‏گونه آسیبِ یک پرتو را اندازه بگیریم؟
آیا تواناییِ آسیب‏رسانیِ پرتوهای مختلف یکسان است؟
آیا هرچه شدت پرتو بیش‏تر باشد، آسیبِ آن بیش‏تر است؟
آیا واکنش اندام‏های مختلف به تابش یکسان است؟
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34
Notes: * شدت پرتو قبلاً در درس منابع پرتو تعریف شد.

## Slide 6: اندازه‏گیریِ آسیب
برای اندازه‏گیریِ آسیب چه چیزهایی لازم است؟
  یک کمیّتِ قابل اندازه‏گیری،
  یکا (واحد)،
  دستگاه اندازه‏گیری، و
  روش اندازه‏گیری.
وزن
کیلوگرم
ترازو
اندازه‏گیریِ وزن
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 7: کمیّتِ دز جذبی: تعریف
آسیبی که پرتوهای یون‏ساز به بدن وارد می‏کنند به انرژی‏ای (گرمایی) بستگی دارد که در بدن آزاد می‏کنند.
دز جذبی بدن (ناشی از تابش) برابر است با مقدار انرژی‏ای که تابش در هر کیلوگرمِ بافت‏های بدن آزاد می‏کند.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34
Notes: * مقدار انرژی‏ای که در بدن آزاد می‏شود لزوماً با نظیرش برای هوا یکسان نیست

## Slide 8: یکای دز جذبی
یکای دزِ جذبی گری (Gy) نام دارد.
J/kg 1 = Gy 1.
گاهی از یکای کوچک‏تری به‏نام راد (rad) هم استفاده می‏شود.
rad 100 = Gy 1
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 9: دز جذبی: مثال
جذب 280 ژول انرژی در بدن یک انسان 70 کیلوگرمی مشابه دز جذبیِ 4 گری (Gy 4) است.
  این مقدار انرژی برابر گرمای یک قلپ چای داغ است.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34
Notes: * با این مثال نشان داده می‏شود که انرژی انتقالی از تابش به بدن چندان زیاد نیست؛ با وجود این، اثرات مخرب آن می‏تواند بسیار زیاد باشد. این تخریب به‏دلیل پدیده‏ی یونش است.

## Slide 10: آهنگ دز جذبی
در نقطه‏ای در اطرافِ یک منبعِ تابش، دز جذبی‏ای که در هر لحظه (مثلاً هر ثانیه یا هر دقیقه) به بدن منتقل می‏شود آهنگِ دز جذبی از آن چشمه نام دارد.
دز جذبی | = | آهنگ دز جذبی
زمان |  | 
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 11: آهنگ دز جذبی: مثال
فردی بیست ثانیه در نزدیکیِ یک چشمه‏ی پرتونگاری بوده است و دز جذبی‏ای برابر با mGy 5 دریافت کرده است. آهنگ دز جذبی در نقطه‏ای که او ایستاده چند mGy/s بوده است؟
mGy 5 | = | آهنگ دز جذبی
s 20 |  | 
mGy/s 0/25 = | آهنگ دز جذبی
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 12: آهنگ دز جذبیِ یک چشمه‏ی گاما
مهم‏ترین عوامل مؤثر بر آهنگِ دز جذبی در نقطه‏ای پیرامون یک چشمه:
  نوع چشمه
    انرژیِ فوتون‏ها را تعیین می‏کند،
  اکتیویته‏ی چشمه
    تعداد فوتون‏ها در هر ثانیه (آهنگ تابش فوتون) را تعیین می‏کند،
  فاصله از چشمه
    هرچه از چشمه دورتر باشیم، آهنگ دز کم‏تر می‏شود.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 13: اثرِ نوع چشمه
نوع چشمه | میانگین انرژیِ فوتون‏ها
کبالت 60 (60Co) | keV 1250
ایریدیم 192 (192Ir) | keV 400
انرژیِ فوتون‏ها را برحسب الکترون‏ولت می‏سنجند.
J 19-10×1/6 = eV 1
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 14: اثرِ نوع چشمه (ادامه)
مقایسه‏ی آهنگِ گسیلِ فوتون در واپاشیِ کبالت ـ 60 (60Co) با نظیرش در ایریدیم ـ 192 (192Ir)
واپاشیِ کبالت ـ 60
واپاشیِ ایریدیم ـ 192
انرژیِ میانگین = keV 1250
انرژیِ میانگین = keV 400
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34
Notes: * در این اسلاید می‏خواهیم نشان دهیم واپاشی کبالت و ایریدیم باهم فرق دارد و منجر به فوتون‏هایی با انرژی‏های متفاوت می‏شود.

## Slide 15: اثرِ اکتیویته‏ی چشمه
آهنگِ گسیلِ فوتون‏های گامای یک چشمه با اکتیویته‏ی آن متناسب است.
یک بکرل کبالت 60
دو بکرل کبالت 60
یک ثانیه
یک ثانیه
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 16: اثر فاصله بر آهنگِ دز
هر چه فاصله از چشمه بیش‏تر شود آهنگِ دز آن کم‏تر می‏شود.
برای یک چشمه‏ی کوچک، مانند چشمه‏های گامای پرتونگاری، آهنگ دز با عکس مجذور فاصله از چشمه متناسب است.
1 |  | آهنگ دز جذبی
فاصله به‏توان 2 |  | 
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 17: اثر فاصله بر آهنگِ دز (ادامه)
Gy/h 9
Gy/h 2/25
Gy/h1
m 1
m 2
m 3
چشمه
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 18: نکته‏ی حفاظتی
همیشه در دورترین فاصله‏ی ممکن تا چشمه کار کنید!
34

## Slide 19: فاکتور گاما
آهنگِ دز جذبیِ حاصل از یک چشمه‏ی گاما
  با اکتیویته‏ی یک کوری
  در فاصله‏ی یک متری
فاکتور گامای (گاماگسیلیِ ویژه‏ی ـG) آن چشمه نامیده می‏شود.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 20: فاکتور گاما (مثال)
فاکتور گامای ایریدیم 192
فاکتور گامای کبالت 60
m 1
m 1
Bq 1010×3/7 = Ci 1 = A
mGy/h 4/8= آهنگ دز
mGy/h 13= آهنگ دز
Bq 1010×3/7 = Ci 1 = A
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 21: تعیین آهنگِ دز یک چشمه
با دانستن فاکتور گامای یک نوع چشمه می‏توان آهنگِ دز چشمه را در هر زمان و مکان تعیین کرد.
G × A | = | آهنگ دز جذبی در فاصله‏ی d از یک چشمه‏ی با اکتیویته‏ی A
d 2 |  | 
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 22: تعیین آهنگِ دز یک چشمه (ادامه)
ایریدیم 192
192Ir
1
2
4
8
12
متر
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 23: رابطه‏ی آسیب با نوع پرتو
به‏غیر از گاما و ایکس، پرتوهای یون‏ساز دیگری هم هست:
  آلفا،
  بتا، و
  نوترون.
در بدن انسان، میزان یون‏سازیِ پرتوها باهم فرق دارد.
  یون‏سازیِ یک گری دز جذبیِ مثلاً آلفا از یون‏سازیِ یک گری دزِ جذبیِ گاما بیش‏تر است.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 24: رابطه‏ی آسیب با نوع پرتو (ادامه)
از نظر آسیب‏رسانی:
(گاما/ایکس)Gy 1 ≠ (آلفا)Gy 1 ≠ (بتا)Gy 1 ≠ (نوترون)Gy 1
1 Gy (g)
1 Gy (a)
آسیب‏سنج
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 25: دزِ معادل
کمیّتی باید تعریف شود که بتوان توسط آن و بدون اطلاع از نوع تابش میزان آسیب را نشان داد.
این کمیّت دزِ معادل نام دارد.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 26: یکای دزِ معادل
(گاما)Sv 1 = (گاما)Gy 1
(ایکس)Sv 1 = (ایکس)Gy 1
(آلفا)Sv 1 ≠ (آلفا)Gy 1
(بتاا)Sv 1 = (بتا)Gy 1
(نوترون)Sv 1 ≠ (نوترون)Gy 1
یکای دز معادل سیورت (Sv) است.
(سیب‏زمینی)kg 1 = (پیاز)kg 1
(گاما)Sv 1 = (ایکس) Sv 1
(گاما)Sv 1 = (آلفا) Sv 1
(بتا)Sv 1 = (ایکس) Sv 1
.
.
rem 100 = Sv 1
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 27: یکای دزِ معادل (ادامه)
سیورت‏سنج
1 Gy (g)
1 Sv
1 Gy (a)
20 Sv
1 Sv
20 Sv
1 Gy (x)
1 Sv
1 Sv
1 Gy (b)
1 Sv
1 Sv
1 Gy (n)
5 Sv
10 Sv
20 Sv
5- 10-20 Sv
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 28: دز معادل (مثال)
طبق استانداردهای موجود، آهنگِ دزِ معادل روی سطح یک دوربین قابل‏حمل نباید از mSv/h 2 بیش‏تر باشد. این آهنگِ دز چند میکروسیورت‏برساعت (mSv/h) است؟
2 mSv/h × 1000 = 2000 mSv/h
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 29: دز مؤثر
آموختیم که حساسیّت‏به‏تابشِ بافت‏ها و اندام‏های مختلف باهم فرق دارد؛ پس
  اگر کل بدن در معرض تابش قرار گیرد، آسیبی که به اندام‏های مختلف می‏رسد یکسان نخواهد بود.
دز معادلی که با احتساب اختلاف حساسیّتِ اندام‏ها به‏دست می‏آید دزِ مؤثر نام دارد.
یکای دزِ مؤثر هم سیورت (Sv) است.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 30: ضرایبِ وزن‏دهیِ بافت
بافت یا اندام | wT | بافت یا اندام | wT
غددِ تناسلی | 0/2 | کبد | 0/05
مغزِ استخوان | 0/12 | مری | 0/05
کولن | 0/12 | تیروئید | 0/05
ریه | 0/12 | پوست | 0/01
معده | 0/12 | سطحِ استخوان | 0/01
مثانه | 0/05 | بقیه‏ی اعضا | 0/05
پستان | 0/05 |  | 
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34
Notes: از این جدول برای این استفاده می‏کنیم که نشان دهیم کدام بافت‏ها از بقیه به پرتو حساس‏ترند.

## Slide 31: دز تجمعی
آسیبِ تابشی یک فرد به مجموعِ دز تابشیِ دریافتیِ او در کلِ مدتی که در مواجهه با پرتو بوده است بستگی دارد.
دزِ معادلِ (یا مؤثر) تجمعی مجموع دز معادلِ (یا مؤثرِ) دریافتیِ یک فرد در یک مدت مشخص است.
یکای دز معادل تجمعی هم سیورت است.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 32: دز تجمعی (مثال)
حد دز سالانه‏ی پرتوکاران
  دز مؤثرِ تجمعیِ دریافتیِ یک پرتوکار در یک سال نباید از mSv 50 بیش‏تر شود.
  دز مؤثرِ تجمعیِ دریافتیِ یک پرتوکار در 5 سال نباید از mSv 100 بیش‏تر شود. (میانگین دز مؤثر سالانه = mSv 20)
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 33: جمع‏بندی
آسیب تابشی به مقدار انرژیِ جذب‏شده در بدن بستگی دارد
کمیت دز جذبی با یکای گری (Gy) معرف انرژیِ جذب‏شده در بدن است.
نوع پرتو نیز در مقدار آسیب‏های تابشی اثر دارد؛ برای به‏حساب‏آوردنِ این اثر از کمیّت دز معادل با یکای سیورت (Sv) استفاده می‏شود.
برای به‏حساب‏آوردن حساسیّت اندام‏های مختلف به پرتو از کمیّت دز مؤثر با یکای سیورت استفاده می‏شود.
آسیب‏های تابشی
دزِ جذبی
آهنگِ دز
دزِ معادل
جمع‏بندی
دزِ مؤثر
دزِ تجمعی
34

## Slide 34
34