## Slide 1: دزسنجیِ فردی و سنجش پرتویِ محیط کار
حفاظت در برابر اشعه: پرتونگاریِِ صنعتی (ویرایش نخست ـ 1395)
54 اسلاید
استفاده با ذکر مرجع آزاد است.
Notes: توجه کنید: ابزارهای اندازه‏گیری‏ای که در این درس معرفی می‏شوند باید در کلاس موجود باشد.

## Slide 2: آن‏‏چه می‏آموزید!
دزسنجی
چه کمیت‏هایی؟
چه‏گونه؟
چه موقع؟
چه ابزاری؟
54

## Slide 3: عناوین
دزسنجیِ فردی و پایش محیط کار
ابزارهای سنجش آهنگ دز
کاربرد دستگاه سنجشِ آهنگِ دز
هشداردهنده
پایش فردی
ابزار پایش فردی
دزسنج خوانش مستقیم
دزسنجِ خوانش غیرمستقیم
جمع‏بندی
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 4: دزسنجیِِ فردی و پایش محیط کار
هنگام کار با پرتو باید اطمینان حاصل شود که
  محیط برای کار ایمن است،
  مردم آسیب نمی‏بینند، و
  پرتوکاران آسیب نمی‏بینند.
برای رسیدن به این اهداف، باید محیط کار و پرتوکار تحت پایش پرتوی قرار گیرند تا
  از بروز اثرات قطعی جلوگیری شود، و
  احتمالِ بروزِ اثرات تصادفی کاهش یابد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: در این اسلاید در مورد فلسفه‏ی حفاظت در برابر اشعه صحبت می‏شود.

## Slide 5: پرسش
چه چیزهایی را باید اندازه‏ بگیرم؟ چرا؟
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 6: کمیّت‏های مهم در پایش پرتوی
برای انجام پایش پرتوی، باید کمیّت‏های زیر اندازه‏گیری شوند
  آهنگِ دز (معادل) در مکان‏های مختلف،
  دز تجمعیِ پرتوکار در هر عملیات پرتونگاری،
  دز تجمعیِ پرتوکار هنگام وقوع سانحه،
  دز تجمعی در دوره‏های زمانیِ مشخص.
هر کدام از این کمیّت‏ها وسایلِ اندازه‏گیریِ‏ِِ مخصوصی دارند.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: باید مفصل در مورد این کمیت ها صحبت، و اهمیت آن‏ها تشریح شود.

## Slide 7
آهنگِ دز

## Slide 8: سنجشِ آهنگِ دز: دستگاهِ اندازه‏گیری
دستگاه اندازه‏گیریِ آهنگِ دزِ تابشی وسیله‏ای است که توسط آن یکی از کمیّت‏های زیر اندازه‏گیری می‏شود:
  آهنگِ دز جذبی (Gy/h)،
  آهنگِ دزِ معادل (Sv/h)، یا
  آهنگ پرتودهی (R/h) ـ آهنگِ دزِ معادل (rem/h).
  mSv 10 = rem 1 = R 1
  برای گاما و ایکس: Sv 1 = Gy 1
mSv/h
mrem/h
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: فرض بر این است که حاضرین در این کلاس پیش‏تر با کمیت پرتودهی آشنا نشده‏اند؛ بنابرین کافی‏ست به آن‏ها گوشزد شود که یکای رونتگن در حوزه‏ی کاری آن‏ها تقریباً معادل رم است. دستگاه‏های اندازه‏گیریِ آهنگِ دز معمولاً برحسب mSv/h یا mrem/h درجه‏بندی شده‏اند.

## Slide 9: مراحل اندازه‏گیری
اندازه‏گیریِ آهنگ دز تابشی سه مرحله دارد:
  انتخاب دستگاهِ اندازه‏گیریِ مناسب،
  اطمینان از سلامت دستگاه، و
  استفاده‏ی درست از دستگاه.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 10: دستگاه اندازه‏گیری: انتخاب دستگاه
دستگاه سنجشِ آهنگِ دز باید
  به پرتوهای گاما/ایکس مورد استفاده حساس باشد، و
  بتواند دزاهنگ‏های (آهنگ‏دزهای) از mSv/h 1 تا mSv/h 10 را نشان دهد.
ما هیچ‏گاه دما را با خط‏کش اندازه نمی‏گیریم!
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 11: انتخاب دستگاه (ادامه)
ویژگی‏های یک دستگاه مناسب برای سنجشِ آهنگِ دز از این قرارند:
  وزن کم،
  مقاومت در برابر ضربه و حرارت،
  مناسب برای شرایط آب‏وهواییِ محل کار،
  طرز کار آسان،
  قابلیّتِ کار مداوم،
  داشتنِ چراغ برای خواندن در تاریکی.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 12: نکته‏ی حفاظتی
هنگام خواندنِ آهنگ دز توسط یک پایش‏گر به یکایی که دستگاه نشان می‏دهد توجه کنید.
؟
54

## Slide 13: دستگاهِ اندازه‏گیری: سلامت دستگاه
دستگاه اندازه‏گیریِ منتخب باید
  سالم باشد؛ یعنی
    باتری داشته باشد،
    به تابش پاسخ دهد،
    چراغ صفحه روشن شود.
  کالیبره باشد
    داشتنِ برچسب کالیبراسیون با تاریخی که منقضی نشده باشد.
1
2
3
4
5
6
یک خط‏کش غیرکالیبره
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 14: دستگاهِ اندازه‏گیری: روش استفاده
دستگاه را روشن کنید.
گستره‏ی (رنج) دستگاه را تنظیم کنید.
اگر دستگاه جهت‏ور است، دریچه‏ی دستگاه را به‏سمتی بگیرید که گمان می‏کنید پرتوها از آن‏جا می‏آیند.
ممکن است هر دستگاهی نکته‏ای خاص خودش داشته باشد، از دستورالعمل استفاده‏ی دستگاه خود مطلع باشید.
برای اندازه‏گیریِ فاصله‏ی بین دو شهر از خط‏کش استفاده نمی‏کنیم!
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: این روش‏ باید عملاً و با استفاده از یک چشمه‏ی آزمون (مثلاً توریِ چراغ زنبوری) نشان داده شود.

## Slide 15: نکته‏ی حفاظتی
در عملیات پرتونگاری حتماً یک دستگاهِ سنجشِ آهنگِ دزِ مناسب و روشن هم‏راه داشته باشید.
54

## Slide 16: کاربرد
در فرایند پرتونگاریِ صنعتی، نقاطی هستند که باید آهنگِ دز در آن‏ها مشخص شود:
  محل نگهداریِ دوربین،
  مجاورت دوربین،
  وسیله‏ی نقلیه‏ی حامل دوربین، و
  مرز ناحیه‏ی کنترل‏شده.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 17: محل نگهداریِ دوربین
طبق ضوابط کار با پرتو در پرتونگاریِ صنعتی [INRARP6CP05]، محل نگه‏داریِ دوربین باید چنین مشخصاتی داشته باشد:
  مقاوم در برابر آتش؛ داشتن موانعی برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز؛ نبودن مواد منفجره، محترقه، و یا خورنده، و نیز فیلم‏های خامِ پرتونگاری در مجاورت آن ...؛
  مجهز به علایم تصویریِ هشدارِ پرتوگیری در محل‏هایی که به‏راحتی دیده شود؛ و به‏ویژه
  آهنگِ دز روی سطحِ بیرونیِ آن از mSv/h 25 بیش‏تر نشود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: در این اسلاید به بهانه‏ی اندازه‏گیریِ آهنگِ دز، ویژگی‏های محلِ نگه‏داریِ دوربین توضیح داده شود.

## Slide 18: محل نگهداریِ دوربین
قفل
پوشش فلزی
محفظه‏ی بتونی
m 4
I
ورودی
دیواره
m 4
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: ابعاد نوعی هستند.

## Slide 19: نکته‏ی حفاظتی
توصیه می‏شود انبار مجهز به دوربینِ مداربسته باشد.
54

## Slide 20: آهنگ دز در مجاورتِ دوربین
آهنگ دز معادل (mSv/h) برای حداکثر بارگذاری |  |  | نوع دوربین
cm 100 | cm 5 | روی سطح | 
100 | 1000 | 2000 | دوربین ثابت
50 | 1000 | 2000 | دوربین متحرک
20 | 500 | 2000 | دوربین دستی (وزن کم‏تر از kg 50)
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 21: آهنگ دز در وسیله‏ی نقلیه
طبق مقررات [INRARP6CP05]، آهنگِ دز معادل
  در محل سرنشین‏های خودروِ حامل دوربین(ها) نباید از mSv/h 20 بیش‏تر باشد.
  روی سطح خودرو نباید از mSv/h 2 بیش‏تر باشد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 22: آهنگ دز در مرز ناحیه‏ی کنترل‏شده
طبق مقررات [INRARP6CP05]، آهنگِ دز معادل در مرز ناحیه‏ی کنترل‏شده نباید از mSv/h 25 بیش‏تر شود.
غیرپرتوکاران اجازه‏ی ورود به ناحیه‏ی کنترل‏شده را ندارند!
شعاع ناحیه‏ی کنترل‏شده به نوع چشمه یا کیلوولتاژِ دستگاه ایکس بستگی دارد!
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: در مورد این نواحی در درس پرتوگیریِ خارجی بیش‏تر صحبت می‏شود.

## Slide 23: آستانه‏های اقدام
آهنگِ دز در نقاط مختلف نباید از سطوحی بالاتر باشد. این سطوح را آستانه‏های اقدام گویند.
مکان | آستانه‏ی اقدام (mSv/h)
سطحِ دیوار محل نگه‏داریِ دوربین | 25
روی سطحِ دوربین | 2000
روی سطحِ خودرو | 2000
مرز ناحیه‏ی کنترل‏شده | 25
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 24: پرسش
اگر جایی آهنگ دز از آستانه‏ی اقدام بالاتر رفت چه کار کنم؟
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 25: اقدامات چاره‏ساز
اگر آهنگ دز از آستانه‏ی اقدام بالاتر باشد باید آن را مهار کرد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 26: هشداردهنده
هشداردهنده وسیله‏ای است که وجودِ یک میدانِ تابش را نشان می‏دهد.
  با افزایشِ آهنگِ دز، بسامدِ صدای تولیدی بیش‏تر می‏شود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 27: نکته‏ی حفاظتی
بدانید که هشداردهنده‏ها ممکن است در میدان‏های تابشیِ با آهنگِ دزِ بسیار زیاد اشباع شوند!
54

## Slide 28
دزِ تجمعی
Notes: از این اسلاید به بعد از دستگاه‏های اندازه‏گیریِ پایشِ فردی صحبت می‏شود که دزِ تجمعی را اندازه می‏گیرند

## Slide 29: پایش فردی
در پایش فردی
  دز تجمعیِ پرتوکار باید اندازه‏گیری شود؛ تا اطمینان حاصل شود که
    روند دریافت دز پرتوکار غیرعادی نباشد،
    دز دریافتیِ پرتوکار از حد دز سالانه (mSv 50) بالاتر نرفته باشد.
هر شرکت پرتونگاری باید یک دستورالعملِ پایش فردی داشته باشد
  پرتونگاران باید همیشه و حتی در محل عملیات پرتونگاری به این دستورالعمل دسترسی داشته باشند.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 30: پرسش
روند غیرعادیِ دریافت دز یعنی چه؟
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 31: آستانه‏ی بررسی
انجام عملیات پرتونگاری، حتی اگر کاملاً به‏درستی هم انجام شود، باعث می‏شود پرتونگار مقداریِ دز تابشی دریافت کند؛ امّا
اگر دز پرتوکار در یک زمان مشخص از حدی بالاتر رفته باشد، ممکن است اخلالی در کار پرتونگاری بوده باشد.
آستانه‏ی بررسی دزِ معادل یا مؤثری است که اگر دز دریافتیِ پرتوکار به آن مقدار برسد یا از آن فراتر رود، باید بررسی‏هایی انجام شود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 32: آستانه‏ی بررسی
آستانه‏ی بررسی نباید از یک‏سوم حد دز بیش‏تر باشد.
آستانه‏های بررسی برخلاف حدود دز مقدار مشخصی ندارند که برای همه یکسان باشد.
آستانه‏های بررسی را مسئول فیزیک‏بهداشت هر شرکت تعیین می‏کند.
آستانه‏های بررسیِ نوعی برای پرتونگاریِ صنعتی (mSv) | 
روزانه | 0/2
هفتگی | 1
ماهانه | 2
فصلی | 4
سالانه | 6
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 33: پرسش
اگر دز دریافتیِ من از آستانه‏ی بررسی بیش‏تر باشد، چه می‏شود؟
آیا من یا کس دیگر کاری باید بکند؟
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 34: نقش پرتونگار در بررسی‏ها
پرتونگار در بررسی‏های لازم برای شرایط عبور از آستانه وظیفه‏ای به‏جز همکاری با مسئول فیزیک‏بهداشت ندارد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 35: ابزار پایش فردی
در پرتونگاری، ابزار پایش فردی برای ثبت دزِ تجمعی به‏کار می‏رود
  دزسنج خوانش مستقیم برای ثبت دز در یک عملیات پرتونگاری،
  دزسنج خوانشِ غیرمستقیم برای ثبت دز چندماهه یا سالانه.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 36: مراحلِ استفاده از پایش‏گرِ فردی
انتخاب پایش‏گرِ مناسب،
اطمینان از سلامت دستگاه، و
استفاده‏ی درست از دستگاه.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 37: پایش‏گر فردیِ خوانش مستقیم
پایش‏گر فردی خوانش مستقیم برای نشان‏دادن دز دریافتیِ پرتوکار در هر بار عملیات پرتونگاری‏ست تا پرتوکار
  براوردی از دز تابشیِ دریافتی‏اش داشته باشد، و
  اطمینان یابد دز تابشیِ دریافتیِ او در حدود قانونی باقی مانده است.
پایش‏گر فردی خوانش مستقیم معمولاً دزسنج قلمی یا دیجیتال نامیده می‏شود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 38: شناساییِ دستگاه
مطمئن شوید که کار با دستگاه را می‏دانید.
  مشخصات دستگاه
    گستره‏ی پویایی
    جهت‏وری،
  شارژکردن،
  نوع باتری و چه‏گونگیِ تعویض باتری،
  روشن/خاموش‏کردن،
  صفرکردن،
  خواندن.
این اطلاعات باید در دستورالعمل پایش فردیِ شرکت موجود باشد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: نحوه شارژکردن، صفرکردن، خواندن، ... باید عملاً در کلاس نشان داده شود.

## Slide 39: روش استفاده
پایش‏گر را از همان ابتدای عملیات پرتونگاری (تحویل‏گرفتنِ دوربین پرتونگاری) روشن کنید.
پایش‏گر را قبل از هر بار عملیات پرتونگاری صفر، یا مقدارِ آن را یادداشت کنید.
پایش‏گر را روی بدن خود در محلی مناسب نصب کنید (مثلاً روی کمر یا روی سینه).
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 40: روش خواندن
در دزسنج‏های دیجیتال، دز به‏صورتِ یک عدد با یکای mSv، mrem، یا mR بر صفحه نمایش داده می‏شود.
دزسنج‏های قلمی عقربه دارند.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54
Notes: طرز خواندن عملاً آموزش داده شود

## Slide 41: نکته‏ی حفاظتی
هیچ‏گاه بدون یک پایش‏گر فردیِ خوانش مستقیم پرتونگاری نکنید!
54

## Slide 42: پایش‏گر فردیِ خوانش مستقیم: کاربرد
تخمین دز دریافتی در هر بار عملیات پرتونگاری
  پیش از عملیات، دزی را که پایش‏گر نشان می‏دهد بخوانید و ثبت کنید.
  پس از پایان عملیات، دز تابشی را که پایش‏گر نشان می‏دهد بخوانید.
  تفاضل دو خوانش بالا دز دریافتیِ شما در عملیات پرتونگاری است.
دز دریافتی در هر بار عملیات پرتونگاری باید در فرم ثبت دز نوشته شود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 43: فرم ثبت دز
دز پرتوکار باید ثبت شود تا
  پرتوکار بتواند دز دریافتیِ خود را بداند.
  در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان بررسی و پی‏گیری‏های بعدی فراهم باشد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 44: پایش‏گر فردیِ خوانش غیرمستقیم
هر پرتونگار باید مجهز به یک پایش‏گر خوانش غیرمستقیم باشد.
  قرائت‏گرهای معمول فیلم‏بج و TLD (دزسنجِ گرم‏تاب) نام دارند
    در حال حاضر، همه‏ی پرتونگاران از TLD استفاده می‏کنند.
  دز تجمعیِ ثبت‏شده توسط این ابزارها را تنها متخصص‏ها و در آزمایشگاه‏های مخصوص می‏توانند تعیین کنند.
    دزهای تعیین‏شده به‏صورت منظم به پرتونگار اعلام می‏شود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 45: پایش‏گر فردیِ خوانش غیرمستقیم: فیلم‏بج
فیلم‏بج یک فیلم عکاسی است که درون یک جعبه قرار داده شده است.
فیلم‏بج به تابش ایکس و گاما حساس است.
فیلم‏بج می‏تواند برای اندازه‏گیریِ دز تجمعی (برحسبِ mSv) به‏کار رود.
فیلم‏بج همواره در حال کار است و نمی‏شود آن را خاموش کرد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 46: فیلم‏بج: روش استفاده
هنگامِ دریافت فیلم‏بج مطمئن شوید که کد مخصوص شما بر آن نوشته شده باشد.
تنها از فیلم‏بج خودتان استفاده کنید و آن را به دیگران ندهید.
فیلم را از درون بج خارج نکنید.
اگر گمان می‏کنید ممکن است فیلم‏بج شما (مثلاً در اثر ضربه، گرما، یا رطوبت) آسیب دیده باشد، به مسئول فیزیک‏بهداشت خبر دهید.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 47: فیلم‏بج: روش استفاده (ادامه)
هنگامی که از فیلم‏بج استفاده نمی‏کنید آن را در محلی امن، دور از منابع پرتو، و ترجیحاً در نزدیکیِ فیلم‏بج کنترل قرار دهید.
  فیلم‏بج را تا جایی که می‏شود از محل کار خارج نکنید.
همه‏ی شرکت‏های پرتونگاری یک فیلم‏بج کنترل دارند که در محل شرکت نگه‏داری می‏شود.
خوانش این فیلم‏بج با خوانش فیلم‏بجِ پرتوکاران مقایسه می‏شود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 48: فیلم‏بج: روش استفاده (ادامه)
فیلم‏بج را به‏تر است روی نیم‏تنه‏ی بالاییِ بدن نصب کرد.
فیلم‏بج را نباید از زیر دستگاه‏های ایکسِ کاوشِ بار موجود در ورودیِ بعضی از اماکن رد کرد.
پنجره‏ی فیلم‏بج همیشه باید به‏سمت بیرون باشد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 49: پایش‏گر فردیِ خوانش غیرمستقیم: TLD
TLD وسیله‏ای است که دز تابشی را در خود جمع می‏کند (دز تجمعی برحسبِ mSv).
TLD را اگر با روشی مناسب گرم کنند، نوری می‏تاباند که شدت آن متناسب با دز جمع‏شده در آن است.
TLD همواره در حال کار است و نمی‏شود آن را خاموش کرد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 50: TLD : روش استفاده
هنگامِ دریافت TLD، مطمئن شوید که نام شما بر آن نوشته شده باشد.
تنها از TLDی خودتان استفاده کنید و آن را به دیگران ندهید.
در انبار دوربین، هنگام حمل، و در عملیات پرتونگاری از TLD استفاده کنید.
قاب TLD را باز نکنید.
اگر گمان می‏کنید ممکن است TLDی شما (مثلاً در اثر ضربه، گرما، یا رطوبت) آسیب دیده باشد، به مسئول فیزیک‏بهداشت خبر دهید.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 51: TLD : روش استفاده (ادامه)
هنگامی که از TLD استفاده نمی‏کنید آن را در محلی امن، دور از منابع پرتو، و ترجیحاً در نزدیکیِ TLDی کنترل قرار دهید.
  TLD را تا جایی که می‏شود از محل کار خارج نکنید.
همه‏ی شرکت‏های پرتونگاری یک TLDی کنترل دارند که در محل شرکت نگه‏داری می‏شود.
خوانش این TLD با خوانش TLDی پرتوکاران مقایسه می‏شود.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 52: TLD : روش استفاده (ادامه)
TLD را به‏تر است روی نیم‏تنه‏ی بالاییِ بدن نصب کرد.
TLD را نباید از زیر دستگاه‏های ایکسِ کاوشِ بار موجود در ورودیِ بعضی از اماکن رد کرد.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 53: جمع‏بندی
برای انجام یک عملیات پرتونگاریِ ایمن دست‏کم چهار نوع دستگاه اندازه‏گیری لازم است:
  یک دزسنج خوانش غیرمستقیم (TLD) برای سنجش دز تجمعیِ فردی،
  یک دزسنج خوانش غیرمستقیم (قلمی یا دیجیتال) برای سنجشِ دز تجمعی در هر عملیات،
  یک دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگ دز، و
  یک هشداردهنده برای آگاهی از وجود و شدتِ میدانِ تابشی.
دزسنج‏خوانش مستقیم
دزسنجی و پایش محیط
سنجشِ آهنگ دز
کاربرد دزاهنگ‏سنج
پایش فردی
ابزار پایشِ فردی
جمع‏بندی
هشداردهنده
دزسنج‏خوانش غیرمستقیم
54

## Slide 54: پرسش؟
54