## Slide 1: فرایند پرتونگاری
حفاظت در برابر اشعه: پرتونگاریِِ صنعتی (ویرایش نخست ـ 1395)
استفاده با ذکر مرجع آزاد است.

## Slide 2: آن‏‏چه می‏آموزید!
فرایندِ پرتونگاری
مراحل انجام پرتونگاری
انواع پرتونگاری

## Slide 3: عناوین
فرایند پرتونگاری
انواع پرتونگاری
پرتونگاریِ گامای باز

## Slide 4: فرایند پرتونگاری
پرتونگاری یک فرایند است.
تدارک تجهیزات
حمل
آمادگی
عملیات
جمع‏آوری
حمل
انبار تجهیزات

## Slide 5: انواعِ پرتونگاریِ
پرتونگاری
باز
دستگاه ایکس
دوربینِ گاما
بسته
دستگاه ایکس
دوربینِ گاما

## Slide 6: پرتونگاریِ بسته
در پرتونگاریِ بسته، منبعِ تابش (دوربین گاما یا دستگاه ایکس) در یک اتاقِ مخصوصِ پرتونگاری مستقر است و قطعه‏ی تحتِ آزمون برای تصویربرداری به این اتاق منتقل می‏شود.
یک اتاق پرتونگاریِ ایکس

## Slide 7: پرتونگاریِ بسته: چند ویژگی
در فرایند پرتونگاریِ بسته
  منبع تابش می‏تواند دستگاهِ ایکس یا دوربین گاما باشد،
  مرحله‏ی حمل تجهیزات وجود ندارد،
  پایانِ کار جمع‏آوریِ تجهیزات است.

## Slide 8: پرتونگاریِ باز
در پرتونگاریِ باز، جسمِ تحت آزمون در یک مکان معمولی مستقر است و منبع تابش (دوربین گاما یا دستگاه ایکس) به آن مکان منتقل می‏شود
  مثال: پرتونگاری از خطوط لوله.

## Slide 9: پرتونگاریِ گامای باز: تجهیزاتِ لازم
  9) کیسه‏ی ساچمه‏سربی،
  10) انبر چشمه‏گیر،
  11) محفظه‏ی حملِ موقت،
  12) باریکه‏ساز،
  13) دستگاهِ کنترل از راه دور،
  14) لوله‏ی هدایت،
  15) جیگ و مگنت،
  16) دوربین پرتونگاریِ بارگذاری‏شده، و
  17) فیلم.
تجهیزات لازم برای پرتونگاریِ باز با دوربین گاما
  1) دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگ دز،
  2) هشداردهنده،
  3) دزسنج فردیِ خوانشِ مستقیم،
  4) دزسنج فردیِ خوانشِ غیرمستقیم،
  5) علایم تصویریِ خطر و خطر پرتوگیری،
  6) طناب مناسب،
  7) چراغِ چشمک‏زن،
  8) بلندگو،

## Slide 10: تدارکِ تجهیزات
دوربین، لوله‏ی هدایت، و محفظه‏ی حملِ موقت ممکن است پرتوزا باشند و باید در انبار مخصوص نگه‏داری شوند.
  برای برداشتن آن‏ها باید ابتدا به دستگاه‏های اندازه‏گیریِ دز و آهنگِ دز تابشی مجهز شوید.
به‏غیر از دستگاه‏های اندازه‏گیریِ دز و آهنگِ دز، بقیه‏ی تجهیزات می‏تواند در انبارِ مخصوص نگه‏داری شود.

## Slide 11: تجهیزات دزسنجیِ فردی: TLD
دزسنجِ فردیِ خوانش غیرمستقیم (TLD) شخصی‏تان را نصب کنید.
  این دستگاه برای این است که معلوم شود دز تابشیِ دریافتیِ شما از حدود قانونی فراتر نرفته باشد.

## Slide 12: تجهیزات پایشِِ فردی: دزسنجِ خوانش مستقیم
دزسنجِ فردیِ خوانش مستقیم (قلمی) را
  صفرکنید،
  از سلامتِ باتریِ آن مطمئن شوید، و
  آن را در جیب خود بگذارید.

## Slide 13: تجهیزات پایشِ فردی:هشداردهنده
هشداردهنده را روشن کنید و آن را در جیب خود بگذارید.
  ممکن است دزسنج خوانش مستقیمِ شما هشداردهنده هم داشته باشد.
با نزدیک‏کردنِ هشداردهنده به دوربین از سلامتِ آن مطمئن شوید.

## Slide 14: دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگِ دز تابشی
دستگاه اندازه‏گیری آهنگِ دز را بررسی کنید
  برچسبِ کالیبراسیون
  باتری
  آهنگِ دزِ زمینه‏ای که نشان می‏دهد (از مرتبه‏ی میکروسیورت).
اگر دستگاه ایراد دارد، کار را ادامه ندهید و به مسئول فیزیک‏بهداشتِ خود اطلاع دهید.
دستگاه را روشن کنید و درحالی که آن را در دست دارید و به آن می‏نگرید به انبار نزدیک شوید.

## Slide 15: ورود به انبار
1) اگر هنگامِ نزدیک‏شدن به انبار هشداردهنده‏ی شما به‏صدا درامد، بی‏درنگ از انبار فاصله بگیرید و مسئولِ فیزیک‏بهداشتِ خود را خبر کنید.
2) اگر دزاهنگ‏سنجِ (رادیومتر) شما عددی بیش از mSv/h 25 را نشان داد، از انبار دور شوید و مسئول فیزیک‏بهداشت خود را خبر کنید.
3) در غیر این دو صورت، می‏توانید قفلِ درِ انبار را باز کنید و وارد انبار شوید.

## Slide 16: برداشتن دوربین
1) پس از ورود به انبار، هر زمان آهنگِ دز از آستانه‏ی اقدام بیش‏تر شد
  از انبار خارج شوید،
  در انبار را قفل کنید، و
  به مسئولِ فیزیک‏بهداشت خود اطلاع دهید.
2) در غیر این صورت، آهنگ دز را چسبیده به سطح دوربین اندازه بگیرید
  این آهنگ دز در هیچ نقطه‏ای نباید از mSv/h 2 بیش‏تر باشد. (اگر بیش‏تر بود مشابه مورد (1) عمل کنید.
3) اگر دوربین مجهز به قفلِ ایمنی است، بررسی کنید که رنگ سبز دیده شود.

## Slide 17: نکته‏ی حفاظتی
مقدارِ آستانه‏های اقدام را از مسئولِ فیزیک‏بهداشتِ خود بپرسید!

## Slide 18: خروج از انبار
1) دوربین را از انبار خارج کنید.
2) درِ انبار را قفل کنید.
3) در خارج از انبار هیچ‏گاه دوربین را بدون نگهبانِ پرتوکار رها نکنید.

## Slide 19: حمل تجهیزات: مقررات کلی
حمل دوربین دارای مقررات خاصی است.
هنگام حمل دوربین علاوه بر ایمنی باید به امنیت آن هم توجه کنید.
توصیه می‏شود دوربین، تا آن‏جا که ممکن است، با وسیله‏ی نقلیه‏ی شخصی حمل شود.
هنگام حمل دوربین با خودرو، حتماً باید یک فرد آموزش‏دیده (پرتوکار) دوربین را هم‏راهی کند.
  این فرد مسئول حمل دوربین است.

## Slide 20: حمل دوربین
اگر در خودرو حامل دوربین هستید، در کلیه‏ی مراحل حمل
  TLDی خود را، دست‏کم در جیب، هم‏راه داشته باشید،
  دزسنج خوانشِ مستقیم را روشن نگاه دارید، و
  یک دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگِ دز در دسترس داشته باشید و گاه‏به‏گاه آن را روشن کنید.

## Slide 21: مسئولیت‏ها برای حمل دوربین
اگر مسئول حمل دوربین هستید:
  1) به راننده اطلاع دهید که ماده‏ی پرتوزا حمل می‏کند.
  2) از قفل‏بودن دوربین و بسته‏بودنِ درپوش‏های جلووعقب مطمئن شوید.
  3) کلید دوربین را روی قفلِ دوربین یا درون جعبه‏ی حمل قرار ندهید.
  4) جعبه‏ی حمل/دوربین را در صندوق‏عقبِ خودرو یا در جعبه‏ی بار قرار دهید؛ نه در محل سرنشین‏ها.

## Slide 22: مسئولیت‏ها برای حمل دوربین (ادامه)
  5) مطمئن شوید جعبه‏ی حمل/دوربین موقع حرکتِ خودور تکان نمی‏خورد.
  6) در هیچ‏یک از مراحلِ پرتونگاری دوربین را در مجاورت افراد غیرپرتوکار قرار ندهید.
  7) آهنگِ دز در محل سرنشین‏ها و روی سطحِ خودرو اندازه بگیرید. این آهنگِ دزها نباید، به‏ترتیب، از mSv/h 20 و mSv/h 2 بیش‏تر باشند.
  8) اگردوربین ضربه خورد یا از ارتفاعی پرت شد، حتماً بررسی کنید که نشتی پیدا نکرده باشد. (آهنگِ دز روی سطحِ دوربین از mSv/h 2 بیش‏تر نباشد)

## Slide 23: حمل دوربین: توصیه
هنگامِ حملِ دوربین، سعی کنید دوربین با بدن شما فاصله داشته باشد.
اگر امکان‏اش هست از چرخ‏دستی یا فرقون برای حملِ دوربین استفاده کنید.

## Slide 24: نکته‏ی حفاظتی
توصیه می‏شود روی دوربین کاغذی بچسبانید که
خطرناکیِ دوربین را گوشزد کند!
تلفن و نشانیِ تماسی نیز بر آن بنویسید!

## Slide 25: عملیات پرتونگاریِ باز
دوربینِ گاما

## Slide 26: مراحل عملیات ـ 1: آمادگی
مطمئن شوید کارفرما یا نماینده‏ی رسمیِ او از عملیات پرتونگاری آگاه‏ باشند.
  محل پرتونگاری
  زمان پرتونگاری
  مدت پرتونگاری
  خطرات پرتونگاری

## Slide 27: مراحل عملیات ـ 2: آشنایی با محلِ کار
با محل پرتونگاری آشنا شوید
  راه‏های فرار،
  مشکلات مرزبندی،
  شرایط جوی،
  شرایط روشنایی،
  فاصله با محل اسکان افراد

## Slide 28: مراحل عملیات ـ 3: تجهیزات اندازه‏گیری
از سلامت تجهیزات حفاظتی مطمئن شوید
  دستگاه اندازه‏گیریِ آهنگِ دز
    باتری، کالیبراسیون، کارکرد
  هشداردهنده
    با نزدیک‏کردن به دوربین، باید صدایش تندتر شود
  دزسنجِ خوانشِ مستقیم
    عقربه‏ی دزسنجِ قلمی باید دیده شود،
    شارژ داشته باشد، و
    صفر شود یا مقدارِ آن یادداشت شود.

## Slide 29: مراحل عملیات ـ 4: سلامتِ تجهیزات
از مشخصات و سلامت دوربین مطمئن شوید:
  قدرت چشمه در زمان پرتونگاری را بدانید
  قفل‏ها سالم باشند
  نشتی نداشته باشد (mSv/h 2000)
  تهِ هلدر ساییده یا خمیده نشده باشد.

## Slide 30: مراحل عملیات ـ 4: (ادامه)
از مشخصات و سلامت لوله‏ی هدایت و کلیماتور مطمئن شوید
  پارگی یا پیچ‏خوردگی نداشته باشد
  مهره‏ی اتصالِ آن به دوربین سالم و واشر داشته باشد
  کلیماتور روی نوک پرتودهی درست چفت شود
  شن و خاک درونِ آن نباشد.

## Slide 31: مراحل عملیات ـ 4 (ادامه)
از مشخصات و سلامت دستگاهِ کنترل از راهِ دور مطمئن شوید
  کابل پیچ‏خوردگی یا خمیدگی نداشته باشد
  دسته به‏نرمی بچرخد، هرز نگردد، و لق نزند

## Slide 32: مراحل عملیات ـ 4 (ادامه)
از سلامتِ سرفنرِ دستگاهِ کنترل و ته‏هلدر، به‏ویژه وقتی تجهیزات را از افراد دیگری تحویل گرفته‏اید، مطمئن شوید.
  آزمون Go-No go
  آزمونِ خمشِ U

## Slide 33: نکته‏ی حفاظتی
هر وسیله‏ی که خراب است را با یک برچسب مشخص کنید تا دیگران نیز از آن اشتباهاً استفاده نکنند!

## Slide 34: مراحل عملیات ـ 5
مرز ناحیه‏ی ممنوعه را تخمین بزنید.

## Slide 35: مراحل عملیات ـ 6
از تخلیه‏بودنِ محل پرتونگاری مطمئن شوید.
  هنگام عملیات پرتونگاری هیچ‏کس (نه افراد عادی نه پرتونگاران) نباید در ناحیه‏ی ممنوعه باشند.
  افرادِ عادی نباید در ناحیه‏ی کنترل‏شده باشند.

## Slide 36: مراحل عملیات ـ 7
بدون فیلم، یک بار چشمه را شوت کنید و مرزِ ناحیه‏ی کنترل‏شده را تعیین کنید. در این مرحله حتماً
  تعداد دورهای چرخش دسته‏ی کنترل را برای رفت/برگشت چشمه تا محل تصویربرداری بشمارید، و
  آهنگ دز در کنار کرنک را بخوانید.
  به آهنگ صدای هشداردهنده هنگام خروج چشمه از دوربین دقت کنید.

## Slide 37: مراحل عملیات ـ 8
پس از اطمینان از بازگشت چشمه به دوربین، فیلم پرتونگاری را نصب و تجهیزات را مستقر کنید.

## Slide 38: مراحل عملیات ـ 9
قفل ایمنیِ دوربین را باز کنید.

## Slide 39: مراحل عملیات ـ 10
از فاصله و حفاظ استفاده کنید و کرنک را در به‏ترین محل قرار دهید.

## Slide 40: مراحل عملیات ـ 11
چشمه را به‏سمت نوک پرتودهی برانید. در این حال
  دورهای کرانک را بشمارید.

## Slide 41: مراحل عملیات ـ 12
هنگامِ تصویربرداری، زمانِ پرتودهی را نگاه دارید.

## Slide 42: مراحل عملیات ـ 13
پس از تصویربرداری، چشمه را به دوربین بازگردانید.
  بازهم دورهای کرانک را بشمارید. تعدادِ دورها باید با تعداد دورهایی که ابتدا شمردید یکی باشد.

## Slide 43: مراحل عملیات ـ 14
از بازگشت چشمه به دوربین مطمئن شوید.
  اندازه‏گیریِ آهنگِ دز و مقایسه با آهنگِ دزی که پیش از عملیات اندازه گرفته‏اید.
  سبزشدنِ قفلِ ایمنی و صدای آن.

## Slide 44: مراحل عملیات ـ 15
با در دست داشتنِ دستگاهِ اندازه‏گیریِ آهنگِ دز به دوربین نزدیک شوید و آهنگ دز روی سطح دوربین را اندازه بگیرید.

## Slide 45: مراحل عملیات ـ 16
دوربین را قفل کنید،
درهای جلو و عقبِ دوربین را ببندید، و
طبق مقررات حمل به انبار دائم یا موقت بازگردانید.

## Slide 46: جمع‏بندی
پرتونگاری یک فرایند است و همه‏ی مراحلِ آن باید طبقِ اصول انجام شود.
ریسکِ پرتونگاری با دوربینِ رادیوگرافی در فضای باز از ریسکِ انواعِ دیگرِ پرتونگاری بیش‏تر است.
پیش از پرتونگاری باید از وجود همه‏ی تجهیزاتِ لازم و سلامتِ آن‏ها مطمئن شد.
پرتونگاری باز 16 مرحله دارد که از شناساییِ کارگاه شروع می‏شود و تا بازگرداندنِ دوربین به انبار ادامه می‏یابد.

## Slide 47: پرسش؟